Uniwersalny zespół filtrów dolnoprzepustowych nadajnika.
Zawiera podwójnie filtry typu PI na pięć podstawowych pasm KF. Moc do 100 wat
Sterowanie przekaźników za pomocą masy lub napięcia 3-12v

Projekt i wykonanie Paweł Bożenda SP2FP

Nawinięcia dla rdzeni T 68:

cewka 80m 19 zwoi na zewnątrz 20 wewnątrz 2,3uH drut 0,6-0,8mm 2x42cm T68-2  ,

cewka 40m 14 zwoi na zewnątrz 15 wewnątrz 1,2uH drut 0,6-0,8mm 2x33cm T68-2

cewka 20m 11 zwoi na zewnątrz 12 wewnątrz 0,75uH drut 0,8mm 2x27cm T50-6

cewka 15m 9 zwoi na zewnątrz 10 wewnątrz 0,5uH  drut 0,8mm 2x22cm  T50-6

cewka 10m 9 zwoi na zewnątrz 10 wewnątrz 0,25uH  drut 1mm  srebrzony 2x22cm  T50-17

Dokładniejszy opis na stronie internetowej:

http://www.profimot.pl/sp2fp/LPF_HF_50wat/LPF_HF_50wat_sp2fp.html